広島県立美術館展示室壁面修繕工事仕様書

１　適用範囲

本仕様書は，広島県が実施する「広島県立美術館展示室壁面修繕工事」に適用する。

２　工事概要

⑴　工事名称

広島県立美術館展示室壁面修繕工事

⑵　工事場所

広島県立美術館（広島市中区上幟町２番22号）

⑶　予定工期

契約の日から令和５年３月25日まで

※　ただし，展示期間中は現場での作業不可のため，いずれも展示替え期間に行うこと（３階展示室：11月中旬から１月末まで（詳細は要調整），２階展示室：１月26日～２月９日）

⑷　工事内容

ア　広島県立美術館の２階及び３階の展示室壁面（一部建具を含む。）ただし，展示ケース内は除く。）について，穴埋め等の下地補修を行い，壁面をカチオン系エマルションシーラー及び室内環境配慮形水性つや消し塗料により塗装すること。必要に応じてローリング足場や脚立などを準備すること。

ウ　塗装箇所，面積は下表のとおり。

エ　塗装にあたっては，床の養生を行うこと。なお，ローリング足場を使用する際にはベニヤ板やコンパネ等による養生を行うなど，配慮すること。

| 場所 | 壁等面積 | 床養生面積（参考） |
| --- | --- | --- |
| ３階 | 展示前室 | 192.51㎡ | シート：1,614.0㎡ ベニヤ板等：807.0㎡ |
|  | 西展示室 | 893.53㎡ |  |
|  | 東展示室 | 870.77㎡ |  |
|  | 北展示室 | 887.14㎡ |  |
|  | 展示ロビー | 65.18㎡ |  |
|  | 休憩室１ | 68.73㎡ |  |
|  | 休憩室２ | 201.97㎡ |  |
|  | 通路１ | 99.46㎡ |  |
|  | 建具 | 175.08㎡ |  |
| ２階 | 彫刻展示スペース | 180.26㎡ | シート：1249.2㎡ ベニヤ板等：624.6㎡ |
|  | 展示室１ | 530.07㎡ |  |
|  | 展示室２ | 606.06㎡ |  |
|  | 展示室３ | 917.16㎡ |  |
|  | 展示室４ | 239.9㎡ |  |
|  | 休憩室１ | 79.66㎡ |  |
|  | 休憩室２ | 201.97㎡ |  |
|  | 建具 | 159.07㎡ |  |

３　共通事項

（１）施工に先立ち現場代理人届を提出すること。

（２）作業内容に応じて，資格を有する者を配置すること。

（３）安全設備を状況に応じて設置すること。撤去材搬出，材料搬入時などにおいて安全管理を怠らないようにし，状況に応じて警備員を配置すること。

（４）資材置場，車両進入については県の指示を受けること。

（５）疑義・問題が生じた場合は，速やかに県に協議すること。

（６）本業務において発生した廃棄物等は，すべて請負者において適切に処分すること。

（７）業務完了後は，完了届を速やかに提出し，検査を受けること。検査により手直しを求められた場合には，速やかに手直しを行い，再検査を受けること。

（８）完了後，竣工図，工事報告写真を２部提出すること。